Załącznik Nr  1.5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  53/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5.1.: Mikroskop histologiczny, świetlny z kamerą cyfrową 4K, komputerem sterującym i oprogramowaniem do opracowania obrazu o wymienionych parametrach - 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później |  |
| 5. | Mikroskop histologiczny z optyką w systemie korekcji do nieskończoności do badań w jasnym polu w świetle przechodzącym. | TAK |  |
| 6. | Baza/statyw mikroskopu musi mieć możliwość rozbudowy do obserwacji w świetle spolaryzowanym (muszą być konstrukcyjnie przewidziane miejsca na umieszczenie niezbędnego wyposażenia). | TAK |  |
| 7. | Stolik mechaniczny z łagodnymi krawędziami z utwardzoną powłoką ceramiczną, z uchwytem na jeden preparat. | TAK |  |
| 8. | Współosiowe pokrętło przesuwu preparatu w osiach x i y, nisko położone (obsługa dłonią opartą na stole, bez konieczności jej unoszenia). | TAK |  |
| 9. | Uchwyt na preparat obsługiwany jedną ręką (lewa). Pokrętło przesuwu preparatu w osiach x i y umieszczone z prawej strony. Mechanizm przesuwu bezzębatkowy. | TAK |  |
| 10. | Współosiowe pokrętło do ustawienia ostrości „mikro” i „makro” z możliwością montażu po lewej lub/i po prawej stronie bazy statywu. | TAK |  |
| 11. | Kondensor o aperturze numerycznej 0,9 z ruchomą/uchylną soczewką czołową i regulowaną irysową przesłoną aperturową, przystosowany do pracy co najmniej z zamawianymi obiektywami. | TAK |  |
| 12. | Oświetlenie diodowe z filtrem do temperatury tzw. ciepłej barwy światła. | TAK |  |
| 13. | Wbudowana w statyw irysowa przesłona polowa. | TAK |  |
| 14. | System zarządzania oświetleniem umożliwiający kodowanie oświetlenia osobno dla każdego obiektywu. | TAK |  |
| 15. | Nasadka obserwacyjna (fototubus) trinokularna (tzn. dwa gniazda dla okularów i jedno do toru wizyjnego do kamery) z regulowanym kątem pochylenia w minimalnym zakresie od 5° do 30°. Regulowany rozstaw gniazd okularów w minimalnym zakresie od 55 mm do 75 mm. Podział światła okulary/kamera 0%/100%, 50%/50% i 100%/0%. | podać wartości dla wszystkich wymaganych parametrów |  |
| 16. | Okulary o powiększeniu 10x, oba z korekcją dioptryjną, o polu widzenia minimum 22 mm. | podać |  |
| 17. | Baza/statyw mikroskopu wyposażona w uchwyt rewolwerowy z miejscem na minimum 5 obiektywów. | TAK |  |
| 18. | Obiektywy o długości optycznej 45 mm, o powiększeniach: 4x klasy plan fluorytowej (plansemiapochroma- tycznej) 10x klasy plan fluorytowej (plansemiapochroma- tycznej) 20x klasy plan fluorytowej (plansemiapochroma- tycznej) 40x klasy plan fluorytowej (plansemiapochroma- tycznej) 60-70x suchy (nieimmersyjny) | TAK |  |
| 19. | Wyposażenie uzupełniające mikroskopu: przewód zasilający pokrowiec ochronny | TAK |  |
| 20. | Kolorowa kamera cyfrowa do rejestracji i transmisji obrazów w standardzie 4K (Ultra HD) wraz z: wyjściem lub wyjściami (port) transmisji danych o parametrach minimum standardu USB 3.0. systemem mocowania do nasadki obserwacyjnej (fototubusa) mikroskopu soczewką adaptacyjną optymalną dla fotomatrycy kamery, o powiększeniu min. 0,6x. | TAK |  |
| 21. | Oprogramowanie dedykowane pozwalające na co najmniej: cyfrową rejestrację obrazów i filmów w standardzie 4K (Ultra HD) w różnych formatach interaktywne sterowanie funkcjami kamery optymalizację interaktywną zarejestrowanych obrazów nanoszenie opisów i oznakowań interaktywne dokonywanie pomiarów liniowych, powierzchniowych i densytometrycznych powiększanie i pomniejszanie obrazów | Podać nazwę, wersję oprogramowania |  |
| 22. | Dedykowana stacja robocza (komputer, system komputerowy) do: sterowania (obsługi) kamery obsługi co najmniej oprogramowania dedykowanego dla mikrofotografii wymienionego w pkt. 21 archiwizacji mikrofotografii i filmów w standardzie 4K (Ultra HD) komunikacji z systemami zewnętrznymi (sieć lokalna, internet) Zainstalowany system operacyjny współpracujący z HIS Szpitala (ESKULAP). System musi posiadać: stację/napęd optyczny DVD-RW minimum dwa porty o minimalnych parametrach standardu USB 3,0 i minimum dwa porty USB 2,0 dysk twardy w technologii minimum HDD o pojemności minimum 1,0 TB procesor, minimum 4-rdzeniowy spełniający wymagania (sprawną obsługę) oprogramowania opisanego w pkt. 21 mysz optyczną klawiaturę USB pamięć RAM minimum 8GB. | Podać producenta, typ, model stacji roboczej Podać nazwę, wersję systemu operacyjnego |  |
| 23. | Monitor o przekątnej ekranu minimum 30 cali w standardzie 4K (Ultra HD) | Podać producenta, typ, model monitora |  |
| 24. | Wyposażenie uzupełniające systemu: niezbędne, dedykowane przewody łączące mikroskop, kamerę, komputer i monitor w jeden działający system. | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 25. | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | podać |  |
| 26. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 48 h. | wskazać adres punktu serwisowego |  |
| SZKOLENIA |
| 27. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)