Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  20/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. 12 - Aparat RTG cyfrowy – 1 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Generator |  |  |
|  | Moc generator ≥ 30 kW. | TAK | TAK/NIE |
|  | Częstotliwość generatora ≥ 20 kHz. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość podłączenia do standardowego gniazdka 230V. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna kompensacja napięcia sieciowego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Minimalny zakres napięć od 40kV do 125 kV. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Regulacja napięcia w co 1kV. | TAK | TAK/NIE |
|  | Minimalny czas ekspozycji: < 4ms | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres prądu: Wartość minimalna ≤ 10 mA Wartość maksymalna ≥ 300 mA | TAK/Podać | ……….. |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe. | TAK | TAK/NIE |
|  | Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja ekspozycji. | TAK | TAK/NIE |
|  | Aparat wyposażony w układ pomiaru dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli i zintegrowany z DICOM. | TAK | TAK/NIE |
|  | Generator sprzężony z konsolą technika (parametry generatora RTG ustawiane bezpośrednio na konsoli technika systemu cyfrowego). | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zasilania aparatu z sieci elektrycznej lub z wbudowanego akumulatora. | TAK | TAK/NIE |
|  | Lampa z kołpakiem i kolimatorem |  |  |
|  | Szybkość wirowania anody min. 2500 obr./min. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Wymiary małego ogniska ≤ 0,6 mm. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Wymiary dużego ogniska ≤ 1,2 mm. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość obrotu kolimatora w zakresie +/-90° | TAK | TAK/NIE |
|  | Dodatkowe filtry Al i Cu wbudowane w kolimator wymienne bez konieczności użycia narzędzi. | TAK | TAK/NIE |
|  | Konstrukcja Aparatu |  |  |
|  | Masa aparatu ≤600 kg. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Szerokość aparatu ≤ 70 cm. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Możliwość obrotu lampy wokół własnej osi (zawieszenia) w zakresie ≥ 100°. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Możliwość obrotu lampy wokół osi ramienia w zakresie ≥ 180°. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Możliwość obrotu kolumny w osi pionowej ≥ 270°. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Maksymalny zasięg wysuwu lampy (kolumna - ognisko): min. 100cm | TAK/Podać | ……….. |
|  | Maksymalna odległość ognisko-podłoga ≥ 200 cm. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Możliwość blokady kół. | TAK | TAK/NIE |
|  | Przedni zderzak z sensorem antykolizyjnym. | TAK | TAK/NIE |
|  | Detektory cyfrowe A+B |  |  |
|  | Detektor cyfrowy w technologii CsI. | TAK | TAK/NIE |
|  | Sygnalizacja optyczna stanu detektora | TAK | TAK/NIE |
|  | DQE (Kwantowa Wydajność Detektora) ≥ 50%. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Konwersja A/D min. 16 bitów. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Rozdielczośc obrazu (Lp/mm) | Podać | ……….. |
|  | Nacisk rozłożony równomiernie na panel min. 100 kg. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych przez WIFI. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie: kondensatorem lub baterią litowo-jonową. W przypadku baterii - ilość baterii dla każdego detektora: min. 2 szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Detektor A |  |  |
|  | Model | Podać | ……….. |
|  | Obudowa o wymiarach odpowiadających wymiarom dla kasety 35x43cm (w radiografii klasycznej). | TAK/Podać | ……….. |
|  | Obszar aktywny detektora: min. 85% wymiaru rzeczywistego detektora | TAK/Podać | ……….. |
|  | Masa detektora z baterią ≤ 3,0kg | TAK/Podać | ……….. |
|  | Detektor B |  |  |
|  | Model | Podać | ……….. |
|  | Obudowa o wymiarach odpowiadających wymiarom dla kasety 24x30cm (w radiografii klasycznej). | TAK/Podać | ……….. |
|  | Obszar aktywny detektora min. 85% wymiaru rzeczywistego detektora | TAK/Podać | ……….. |
|  | Masa detektora z baterią ≤ 2,0kg. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Wielkość detektora pozwalająca na umieszczenie go w tacy inkubatora | TAK | TAK/NIE |
|  | Konsola |  |  |
|  | Obsługa oferowanych paneli DR. | TAK | TAK/NIE |
|  | Komputer konsoli razem z monitorem będący integralną częścią aparatu | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor konsoli technika o przekątnej co najmniej 15 cali, dotykowy. | TAK/Podać | ……….. |
|  | Możliwość przewodowego i bezprzewodowego (WIFI) połączenia konsoli aparatu z siecią szpitalną. | TAK | TAK/NIE |
|  | Czas dostępu do obrazu od momentu wykonania ekspozycji: max. 5s | TAK/Podać | ……….. |
|  | Wyświetlanie listy badań: zarejestrowanych do wykonania, wstrzymanych i zakończonych. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obsługa zleconych badań poprzez protokół DICOM. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość ręcznej rejestracji pacjenta. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie: zmiana jasności i kontrastu, obracanie/odbijanie, maskowanie. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość cofnięcia wprowadzonych zmian (dotyczy obróbki obrazu) | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość umieszczania dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zamawiający wymaga możliwość wpisania min. 5 adresów IP dystrybucji obrazu | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wyboru programu anatomicznego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Na zdjęciu pole pokazujące parametry minimum: kVp, mAs Dawki. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość ponownego otwarcia zakończonego badania w celu jego modyfikacji lub wykonania dodatkowych zdjęć. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość konfigurowania zakładki z najczęściej używanymi operacjami – w tym także układu i funkcji przycisków . | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wykonania duplikatu naświetlonego obrazu w ramach tego samego badania w celu np. wprowadzenia różnych sposobów obróbki. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu w trybie pełnoekranowym. | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja pozytyw/negatyw. | TAK | TAK/NIE |
|  | Przywracanie oryginalnego obrazu jednym kliknięciem. | TAK | TAK/NIE |
|  | Podgląd obrazu wysyłanego z naniesieniem wszystkich adnotacji przed wysyłką lub wydrukiem. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość definiowania minimalnego zakresu obowiązkowych danych pacjenta. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Integracja ze szpitalnym systemem informatycznym ESCULAP PACS/RIS,HIS. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wykonawca wykona (wymagane odpowiednimi aktami prawnymi w tym zakresie) testy specjalistyczne oraz testy odbiorcze wraz z przedstawicielem Zamawiającego celem zbadania zgodności dostarczonego sprzętu z dokumentacją techniczną i SIWZ. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wykonawca wykona testy bezpieczeństwa elektrycznego i dostarczy protokół z wynikami referencyjnymi (dla aparatu w zakresie określonym przez producenta i określi metodykę ich wykonania) w dniu odbioru sprzętu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dla dostarczonego oprogramowania będącego elementem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu niezbędną ilość licencji (licencje na korzystanie z oprogramowania wydane na czas nieokreślony). W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej polskojęzycznej wersji. | TAK | TAK/NIE |
|  | Przekazanie Zamawiającemu kompletnych instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz dokumentacji serwisowej (w języku polskim lub angielskim) w wersji elektronicznej, na nośniku CD-DVD/pamięć flash oraz w wersji wydrukowanej w dniu odbioru technicznego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Predefiniowane parametry algorytmu obróbki badań dla noworodków. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Generator: Oddzielne zasilanie akumulatorowe do generatora i układu jezdnego aparatu. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Generator: Żywotność akumulatorów: min. 5 lat | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Lampa z kołpakiem i kolimatorem: Kolimator z oświetlaczem w technologii LED. | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Lampa z kołpakiem i kolimatorem: Laserowy wskaźnik SID. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Aparat z ruchem zmotoryzowanym. Minimum: zmotoryzowany układ jezdny. Dodatkowo punktowane: wysuw lampy, obrót kolumny oraz obrót lampy. | Podać jakie funkcje są zmotoryzowane. Każda z funkcji: 1 pkt. Maks. 5 pkt. | Aparat z ruchem zmotoryzowanym. Minimum: zmotoryzowany układ jezdny. Dodatkowo ………. |
|  | Akumulator do obsługi jezdnego układu zmotoryzowanego umożliwiający autonomiczny ruch ciągły aparatu przez co najmniej 3 godziny. | 3h - 0 pkt, ˃3,5h - 1 pkt. | Akumulator do obsługi jezdnego układu zmotoryzowanego umożliwiający autonomiczny ruch ciągły aparatu …………godziny. |
|  | Możliwość dodatkowego sterowania ruchem aparatu w miejscu wykonywania ekspozycji z przycisków umieszczonych przy lampie RTG. | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Detektory cyfrowe A+B: Współczynnik ochrony IP (na czynniki zewnętrzne - woda i kurz): min. IPx3 lub równoważny | IPx3 lub równoważny - 0 pkt. ˃ IPx4 lub równoważny - 3 pkt. | Współczynnik ochrony (na czynniki zewnętrzne - woda i kurz) wynosi………. |
|  | Detektory cyfrowe A+B: Wielkość piksela ≤ 180 µm. | ˃150µm – 180 µm - 0 pkt. ≤ 150µm - 2 pkt. | Detektory cyfrowe A+B: Wielkość piksela ……. µm. |
|  | W pełni naładowany detektor pozwalający na wykonanie: min. 140 zdjęć. | 140 zdjęć - 0 pkt. ˃ 160 zdjęć - 4 pkt. | W pełni naładowany detektor pozwalający na wykonanie ………… zdjęć. |
|  | Konsola: Interfejs użytkownika w j. polskim. | TAK - 2 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Konsola: Możliwość wykonania ekspozycji bez detektora cyfrowego. | TAK - 2 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Wirtualna kratka. | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Możliwość umieszczenia obiektu badanego na detektorze w dowolnym miejscu (nie centrycznie) | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Możliwość bieżącego dopasowywania jasności / kontrastu obrazu do wybranego ROI. | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Możliwość nagrywania płyt CD z badaniami pacjentów (oraz przeglądarką) bezpośrednio na konsoli technika. | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Możliwość edycji nazw i parametrów programów anatomicznych przez użytkownika. | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Predefiniowane parametry algorytmu obróbki badań dla noworodków. | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Możliwość ukrywania paneli narzędziowych w trybie akwizycji i obróbki obrazów. | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Możliwość uzyskania obrazu surowego bez post-processingu. | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Możliwość wykonania testów monitora konsoli. | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Możliwość wykonania analizy zdjęć odrzuconych. | TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Fantom przeznaczony do testów podstawowych cyfrowych rentgenowskich aparatów radiograficznych – 1 szt. | TAK - 6 pkt, NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | ………………… |
|  | Czas reakcji serwisu, w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna) - w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - do 24h, licząc od momentu zgłoszenia awarii: telefonicznie, faksem, mailowo | wskazać adres punktu serwisowego, telefon, faks oraz mail | TAK/NIE ……………………………….. |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤4 dni (robocze). W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy ≤8 dni (robocze). | TAK | TAK/NIE |
|  | Dwa przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji (na koszt Wykonawcy). | TAK | TAK/NIE |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia (potwierdzone dodatkowo certyfikatami imiennymi). | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia