Załącznik Nr  1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  20/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 – wózek transportowy – 1 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE Rok produkcji ………………… |
|  | Wymiary zewnętrzne max. 2130 x 820 mm | TAK/podać | Wymiary zewnętrzne …… x …… mm |
|  | Wymiary leża max. 1960 x 680 mm | TAK/podać | Wymiary leża ……. x ….. mm |
|  | Regulacja wysokości nożna, hydrauliczna w zakresie min. od 650 do 850 mm | TAK/podać | Regulacja wysokości nożna, hydrauliczna w zakresie od ………. do …….. mm |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych: nożna hydrauliczna w zakresie min. +/- 10˚ | TAK | TAK/NIE |
|  | Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy | TAK | TAK/NIE |
|  | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Po bokach leża podziałka ułatwiająca lokalizację kasety. Prowadnica przesuwana pod leżem za pomocą taśm | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie min. 0 – 70˚ | TAK/podać | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie …. ˚ – …..˚ |
|  | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku. | TAK/podać | Koła o średnicy ………mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku. |
|  | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | TAK | TAK/NIE |
|  | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | TAK | TAK/NIE |
|  | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjentki | TAK | TAK/NIE |
|  | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z pięciu lub sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wózek wyposażony od strony głowy i nóg wysuwane szczyty, służące jednocześnie do transportu wózka. Szczyty wysuwane spod leża. Szczyty wyposażone w tworzywowe nakładki | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - wysuwane z blatu uchwyty/szczyty do prowadzenia wózka, | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 22. | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, piąte koło jako koło kierunkowe | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 23. | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji: min 230kg | Bezpieczne obciążenie = 230kg – 0 pkt., ˃ 230kg - 10 pkt. | Bezpieczne obciążenie …. kg |
| 24. | Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | TAK, podać Wkładki (rolki) będące integralną częścią materaca ułatwiające przenoszenie pacjenta z wózka na łóżko – 10 pkt, Brak – 0 pkt Grubość materaca ˃60mm – 10 pkt., = 60mm – 0 pkt. | TAK/NIE Grubość materaca ……..mm |
| 25. | Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu | W kolorze czarnym – 10 pkt W innym kolorze – 0 pkt | Kolor …….. |
| 26. |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia