Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  20/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. 7 - Lampa bezcieniowa – 13 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Lampa na statywie z podstawą na 4 kółkach, w tym min. dwa kółka z blokadą. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. | TAK | TAK/NIE |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux | TAK/Podać | Natężenie światła …………lux |
|  | Panel membranowy znajdujący się na/przy czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmiana wartości natężenia światła. Dopuszcza się regulację natężenia światła realizowaną przez obrót uchwytu sterylnego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterującego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 40 – 100%, | TAK/Podać | Regulacja w zakresie ……-.…..% |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. | NIE | TAK/NIE |
|  | Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95% | TAK/Podać | ……..% |
|  | Stała temperatura barwowa w zakresie: 4200K – 4400K | TAK/Podać | Stała temperatura barwowa w zakresie: …….K – …….K |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy | TAK | TAK/NIE |
|  | Żywotność źródła światła min. 40 000h | TAK/Podać | Żywotność źródła światła min. 40 000h |
|  | Pobór mocy źródeł światła max. 15W | TAK/Podać | Pobór mocy źródeł światła max. 15W |
|  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK | TAK/NIE |
|  | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 lub równoważny oraz systemu ramion min. IP 30 lub równoważny. | TAK/Podać | Stopień ochrony czaszy …………. oraz systemu ramion …………….. |
|  | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów łączonych śrubowo, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy - 2 szt. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Czasza składająca się z max. 5 modułów świetlnych LED. | <4 – 5 pkt. 4 – 5 – 0 pkt. | Czasza składająca się z ……… modułów świetlnych LED. |
|  | Ilość diod w czaszy max. 15 szt. | <13 – 5 pkt. 13 - 15 – 0 pkt. | Ilość diod w czaszy ………… szt. |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy (narzędzie dołączone do całości zamówienia – 1 szt.) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach. | 5 kroków – 5 pkt. <5 kroków – 0 pkt. | Regulacja natężenia światła odbywająca się ……. krokach. |
|  | Stała średnica pola bezcieniowego min. 15cm. | 15cm – 0 pkt.; >15cm – 5 pkt. | Stała średnica pola bezcieniowego ………cm. |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 150 cm. | >160cm – 5 pkt.; 150 – 160 cm – 0 pkt. | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) …… cm. |
|  | Czasza wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | Maksymalne dopuszczalne zużycie prądu 0,19 kWh/godzinę pracy – 0 pkt., wartość najniższa spośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy* | podać | ………………… |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia