Oznaczenie sprawy: PN: 26/18

Załącznik  Nr 1 do  SIWZ

__________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmuje dostawę  odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz podłączeniem do systemu informatycznego Eskulap, jak również zainstalowanie oprogramowania (systemu) umożliwiającego zdalny nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem wszystkich analizatorów, bazą danych wyników, bazą kontroli jakości oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez  pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Część nr 1: Odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz podłączeniem do systemu informatycznego Eskulap, jak również zainstalowanie oprogramowania (systemu) umożliwiającego zdalny nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem wszystkich analizatorów, bazą danych wyników, bazą kontroli jakości oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez  pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

- Dostawa odczynników do przeprowadzenia ok. 90 000 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz ich podłączeniem  do programu komputerowego Eskulap – w Podpracowni Parametrów Krytycznych przy Klinice Neonatologii.

Opis techniczny analizatorów – wymagania Zamawiającego wraz z parametrami stanowiącymi kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Analizatory nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017 roku lub później, podać rok |  |
| 5. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 1. | Parametry mierzone: pH, pCO2 , pO2, Na+ , K+ Cl- , Ca2+ , Bilirubina, Glukoza, Mleczany, O2Hb, COHb, MetHb, tHb, sO2 , hematokryt | TAK |  |
| 2. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonania oznaczenia w surowicy, krwi żylnej, osoczu, innych płynach | TAK |  |
| 4. | Korekta wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 5. | Konfigurowanie parametrów pomiarowych według potrzeb operatora | TAK |  |
| 6. | Odczynniki gotowe do użytku | TAK |  |
| 7. | Prosta komunikacja z operatorem – przejrzyste – przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon | TAK |  |
| 8. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 9. | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 10. | Możliwość podglądu na ekranie lub oceny wizualne stanu napełnienia pojemników z odczynnikami i ściekami | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa | TAK |  |
| 12. | System kontroli jakości z pamięcią wyników | TAK |  |
| 13. | Podłączenie aparatu do systemu komputerowego | TAK |  |
| 14. | Dwukierunkowa transmisja danych, z analizatora do systemu Eskulap i na odwrót | TAK |  |
| 15. | Możliwość wykonania automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
| 16. | Moduł zarządzania danymi w aparacie, możliwość ich segregowania i drukowania | TAK |  |
| 17. | Możliwość przedstawienia wyników w języku polskim w formie graficznej wraz z ich interpretacją | TAK |  |
| 18. | Czas pomiaru do 2 minut | TAK |  |
| 19. | Odczynniki w zamkniętych pojemnikach wymieniane w zależności od zużycia | TAK |  |
| 20. | Mapa równowagi kwasowo – zasadowej zawierająca wykres wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 21. | Graficzny wykres trendów u pacjenta | TAK |  |
| 22. | Drukarka zewnętrzna współpracująca z analizatorem umożliwiając wydruk wyniku na zwykłym nietermicznym papierze | TAK |  |
| 23. | Zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem analizatorów oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez Koordynatora POCT oraz pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej | TAK |  |
| 24. | Możliwość zdalnej kontroli nad analizatorem z poziomu laboratorium (zlecanie kalibracji, płukania analizatora, kontroli jakości) | TAK |  |
| 25. | Termin trwałości odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK |  |
| 26. | Zapewnienie udziału w międzylaboratoryjnym sprawdzianie kontroli jakości badań parametrów krytycznych (częstotliwość badań porównawczych raz na miesiąc) | TAK |  |
| Warunki serwisu |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku częstej awaryjności analizatorów wymiana na nowe | TAK |  |
| 3. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta | TAK |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 24 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| Inne wymagane dokumenty |
| 1. | Metodyki oznaczeń (wraz z pierwszą dostawą odczynników ) oraz instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim (wraz z dostawą analizatorów) | TAK |  |
| 2. | Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 201, poz. 1674) w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają, zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 199/45/EC (dopuszczalny nośnik elektroniczny) (wraz z pierwszą dostawą) | TAK |  |
| 3. | Opis oferowanych analizatorów w języku polskim i fotografie potwierdzające wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia (na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| 4. | Deklaracja Zgodności wydana przez producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora oraz Certyfikat Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) (na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| IV. Szkolenia |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 15 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego) | TAK |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne personelu w liczbie 15 osób | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 1. | Czas pomiaru – nie dłuższy niż 2 minuty | Odpowiedź TAK – 20 pkt Odpowiedź NIE - 0 pkt |  |
| 2. | Termin trwałości odczynników po instalacji w aparacie – nie krótszy niż 30 dni | Odpowiedź TAK – 20 pkt Odpowiedź NIE – 0 pkt |  |

_________dnia_________2018 roku				________________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

- Dostawa odczynników do przeprowadzenia ok. 60 000 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz ich podłączeniem  do programu komputerowego Eskulap – w Oddziale Porodowym

Opis techniczny analizatorów – wymagania Zamawiającego wraz z parametrami stanowiącymi kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Analizatory nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017 roku lub później, podać rok |  |
| 5. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 1. | Parametry mierzone: pH, pCO2 , pO2, | TAK |  |
| 2. | Analizatory automatyczne, pracujące w oparciu o dwa lub trzy elementy zużywalne, czujniki pomiarowe, pakiety odczynnikowe, pakiety automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 4. | Kalibracja automatyczna 1 i 2 punktowa | TAK |  |
| 5. | Wymagana kontrola jakości badań na trzech poziomach po każdorazowej wymianie czujnika pomiarowego, a w pozostałe dni kontrola naprzemiennie na jednym poziomie | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania oznaczenia w surowicy, krwi pełnej, osocza, inne płyny | TAK |  |
| 7. | Korekta wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 8. | Odczynniki gotowe do użytku | TAK |  |
| 9. | Konfigurowanie parametrów pomiarowych według potrzeb operatora | TAK |  |
| 10. | Prosta komunikacja z operatorem – przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon (oprogramowanie i komunikaty w języku polskim) | TAK |  |
| 11. | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 12. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta, pamięć wyników pacjenta | TAK |  |
| 13. | Dane pacjenta transmitowane z systemu Eskulap do analizatora na podstawie numeru ID pacjenta z systemu Eskulap wprowadzonego przez sczytanie kodu kreskowego | TAK |  |
| 14. | Możliwość wprowadzenia dodatkowych danych demograficznych rozróżniających krew pępowinową z ciąży mnogiej (bliźnięta, trojaczki) | TAK |  |
| 15. | Identyfikacja Personelu Medycznego wykonującego badania przez wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (sczytanie kodu kreskowego) | TAK |  |
| 16. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 17. | Możliwość podglądu na ekranie lub oceny wizualnej stanu napełnienia pojemników z odczynnikami i ściekami | TAK |  |
| 18. | System kontroli jakości z pamięcią wyników | TAK |  |
| 19. | Możliwość wykonania automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
| 20. | Podłączenie aparatów do systemu komputerowego Eskulap | TAK |  |
| 21. | Moduł zarządzania danymi w aparacie, możliwość ich segregowania i drukowania | TAK |  |
| 22. | Możliwość przedstawienia wyników w języku polskim w formie graficznej wraz z ich interpretacją | TAK |  |
| 23. | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach wymieniane w zależności od zużycia | TAK |  |
| 24. | Mapa równowagi kwasowo – zasadowej zawierająca wykres wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 25. | Graficzny wykres trendów u pacjenta | TAK |  |
| 26. | Zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem analizatorów oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez koordynatora POCT i pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej | TAK |  |
| 27. | Możliwość zdalnej kontroli nad analizatorem z poziomu laboratorium (zlecanie kalibracji, płukania analizatora, kontroli jakości) | TAK |  |
| 28. | Możliwość zdalnego podglądu na ekranie stanu napełnienia pojemników z odczynnikami i ściekami | TAK |  |
| 29. | Zapewnienie udziału w międzylaboratoryjnym sprawdzianie kontroli jakości badań parametrów krytycznych (częstotliwość badań porównawczych raz na miesiąc) | TAK |  |
| Warunki serwisu |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku częstej awaryjności analizatorów wymiana na nowe | TAK |  |
| 3. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta | TAK |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 24 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| Inne wymagane dokumenty |
| 1. | Metodyki oznaczeń (wraz z pierwszą dostawą odczynników ) oraz instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim (wraz z dostawą analizatorów) | TAK |  |
| 2. | Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 201, poz. 1674) w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają, zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 199/45/EC (dopuszczalny nośnik elektroniczny) (wraz z pierwszą dostawą) | TAK |  |
| 3. | Opis oferowanych analizatorów w języku polskim i fotografie potwierdzające wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia (na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| 4. | Deklaracja Zgodności wydana przez producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora oraz Certyfikat Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) (na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| IV. Szkolenia |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 15 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego) | TAK |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne personelu w liczbie 15 osób | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 1. | Czas oczekiwania na wynik – nie dłuższy niż 2 minuty | Odpowiedź TAK – 15 pkt Odpowiedź NIE - 0 pkt |  |
| 2. | Możliwość wykonania badania z małej objętości próbki – poniżej 100 µl | Odpowiedź TAK – 15 pkt Odpowiedź NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz czujników pomiarowych bez utraty pozostałych testów | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE – 0 pkt |  |

_________dnia_________2018 roku				________________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

- Dostawa odczynników do przeprowadzenia ok. 2 000 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora oraz jego podłączeniem  do programu komputerowego Eskulap – w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej

Opis techniczny analizatorów – wymagania Zamawiającego wraz z parametrami stanowiącymi kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Analizator nowy, nieużywane, wyprodukowany w 2017 roku lub później, podać rok |  |
| 5. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 1. | Parametry mierzone: pH, pCO2 , pO2, Na+ , K+ Cl- , Ca2+ , Mleczany, O2Hb, COHb, MetHb, tHb, sO2 , hematokryt | TAK |  |
| 2. | Analizator automatyczny, pracujący w oparciu o dwa lub trzy elementy zużywalne, czujniki pomiarowe, pakiety odczynnikowe, pakiety automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 4. | Kalibracja automatyczna 1 i 2 punktowa | TAK |  |
| 5. | Wymagana kontrola jakości badań na trzech poziomach po każdorazowej wymianie czujnika pomiarowego, a w pozostałe dni kontrola naprzemiennie na jednym poziomie | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania oznaczenia w surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów | TAK |  |
| 7. | Korekta wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 8. | Odczynniki gotowe do użytku | TAK |  |
| 9. | Konfigurowanie parametrów pomiarowych według potrzeb operatora | TAK |  |
| 10. | Prosta komunikacja z operatorem – przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon (oprogramowanie i komunikaty w języku polskim) | TAK |  |
| 11. | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 12. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta, pamięć wyników pacjenta | TAK |  |
| 13. | Dane pacjenta transmitowane z systemu Eskulap do analizatora na podstawie numeru ID pacjenta z systemu Eskulap wprowadzonego przez sczytanie kodu kreskowego | TAK |  |
| 14. | Identyfikacja Personelu Medycznego wykonującego badanie przez wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (sczytanie kodu kreskowego) | TAK |  |
| 15. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 16. | Możliwość podglądu na ekranie lub oceny wizalnej stanu napełnienia pojemników z odczynnikami i ściekami | TAK |  |
| 17. | System kontroli jakości z pamięcią wyników | TAK |  |
| 18. | Możliwość wykonania automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
| 19. | Podłączenie aparatu do systemu komputerowego Eskulap | TAK |  |
| 20. | Dwukierunkowa transmisja danych z analizatora do systemu Eskulap i na odwrót | TAK |  |
| 21. | Moduł zarządzania danymi w aparacie, możliwość ich segregowania i drukowania | TAK |  |
| 22. | Możliwość przedstawienia wyników w języku polskim w formie graficznej wraz z ich interpretacją | TAK |  |
| 23. | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach wymienionych w zależności od zużycia | TAK |  |
| 24. | Mapa równowagi kwasowo – zasadowej zawierająca wykres wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 25. | Graficzny wykres trendów u pacjenta | TAK |  |
| 26. | Zainstalowanie oprogramowania umożliwiające nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem analizatorów oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez koordynatora POCT i pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej | TAK |  |
| 27. | Możliwość zdalnej kontroli nad analizatorem z poziomu laboratorium (zlecanie kalibracji, płukania analizatora, kontroli jakości | TAK |  |
| 28. | Możliwość zdalnego podglądu na ekranie stanu napełnienia pojemników z odczynnikami i ściekami | TAK |  |
| 29. | Zapewnienie udziału w międzylaboratoryjnym sprawdzianie kontroli jakości badań parametrów krytycznych (częstotliwość badań porównawczych raz na miesiąc) | TAK |  |
| Warunki serwisu |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku częstej awaryjności analizatorów wymiana na nowe | TAK |  |
| 3. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta | TAK |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 24 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| Inne wymagane dokumenty |
| 1. | Metodyki oznaczeń (wraz z pierwszą dostawą odczynników ) oraz instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim (wraz z dostawą analizatorów) | TAK |  |
| 2. | Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 201, poz. 1674) w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają, zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 199/45/EC (dopuszczalny nośnik elektroniczny) (wraz z pierwszą dostawą) | TAK |  |
| 3. | Opis oferowanego analizatora w języku polskim i fotografie potwierdzające wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia (na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| 4. | Deklaracja Zgodności wydana przez producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora oraz Certyfikat Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) (na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| IV. Szkolenia |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 15 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego) | TAK |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne personelu w liczbie 15 osób | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 1. | Czas oczekiwania na wynik – nie dłuższy niż 2 minuty | Odpowiedź TAK – 15 pkt Odpowiedź NIE - 0 pkt |  |
| 2. | Możliwość wykonania badania z małej objętości próbki – poniżej 100 µl | Odpowiedź TAK – 15 pkt Odpowiedź NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Możliwość reinstalacji pakietu odczynnikowego oraz czujników pomiarowych bez utraty pozostałych testów | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE – 0 pkt |  |

Do  wszystkich   oferowanych odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- Materiały kontrolne, kalibratory do codziennej kontroli jakości

- Wszelkie niezbędne do codziennej pracy materiały zużywalne (np. kapilary, zabezpieczenia przed skrzypami)

- Materiały konieczne do codziennej obsługi analizatorów

- Materiały konieczne do okresowej obsługi analizatorów

- w ilościach dostosowanych do czasu trwania umowy i ilości wykonywanych badań

Ilość materiałów zużywalnych dostosowana do rzeczywistego zużycia. W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę właściwych ilości materiałów zużywalnych , koszty dodatkowych materiałów  ponosi Wykonawca.

_________dnia_________2018 roku				________________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

Część nr 2: Odczynniki do glukometrów wraz z dzierżawą analizatorów do monitorowania poziomu glikemii u pacjentów w zakresie badań POCT.

Dostawa odczynników – pasków do oznaczania stężeń glukozy 150 000 testów oraz dostawa kontroli i materiałów zużywalnych dostosowanych do liczby wykonywanych badań wraz z dzierżawą 20 sztuk analizatorów – glukometrów do monitorowania poziomu glikemii u pacjentów w zakresie badań POCT wraz z nadzorującym systemem informatycznym  umożliwiającym odbieranie i walidowanie wyników pacjenta, prowadzenie kontroli jakości ze statystyką wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, monitorowanie stosowanych serii testów i kontroli, zarządzanie seriami testów, zarządzanie dostępem dla personelu obsługującego analizatory oraz  podłączeniem analizatorów  do systemu szpitalnego LIS Eskulap

Opis techniczny analizatorów (20 sztuk) – wymagania Zamawiającego wraz z parametrami stanowiącymi kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Analizatory nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017 roku lub później, podać rok |  |
| 5. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 1. | Glukometr współpracujący z oferowanymi paskami, spełniający następujące parametry: - zakres pomiarowy: 20 – 600 mg/dl, - zakres hematokrytu: 20 – 60%, - brak możliwości wykonania badania w przypadku nieodpowiedniej ilości materiału (zbyt mała objętość krwi); - ilościowe oznaczenie poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej; - czas wykonania pomiaru – do 5 sekund, - objętość pobieranej krwi do badania – poniżej 2 mikrolitrów; - wynik wyrażony w mg/dl Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi | TAK |  |
| 2. | Glukometr spełniający wymagania Zamawiającego dotyczące dokładności – badania przy użyciu 2 wybranych losowo glukometrów przeprowadzone zostaną w Centralnym Laboratorium GPSK przez dwa kolejne dni Dostarczone zostaną materiały kontrolne – 2 poziomy: - poziom niski – poniżej 100 mg/dl, gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 30 mg/dl - poziom wysoki – powyżej 100 mg/dl gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl b) Wszystkie pomiary kontrolne (po dwa oznaczenia przez dwa kolejne dni) wykonane przy użyciu materiału kontrolnego dostarczonego przez Wykonawcę mieszczą się w zakresie podanym przez producenta c) 95% pomiarów wykonanych we krwi pacjenta z wartościa hematokrytu 20 – 60% (po 5 oznaczeń przez dwa kolejne dni) mieszczą się w zakresie: - dla stężęń poniżej 100 mg/dl: ± 15 mg/dl w porównaniu do wyniku uzyskanego metoda referencyjną - dla stężeń ≥ 100 mg/dl: ± 15 mg/dl w porównaniu do wyniku uzyskanego metoda referencyjną Wyniki oznaczeń z glukometrów zostaną porównane z rutynowo stosowana w Centralnym Laboratorium, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, metodą referencyjna wykonana na analizatorze cobas 6000 / c501 firmy Roche Diagnostics Polska Metoda referencyjna: z heksokinazą. Wartości stężenia glukozy w osoczu wyrażona w jednostkach: mg/dl. | TAK |  |
| 3. | Wszystkie akcesoria do glukometru (paski, materiały kontrolne) ze znakiem IVD | TAK |  |
| 4. | Paski do glukometru automatycznie zasysające krew do punktu pomiarowego tak, aby podczas nakładania krwi na pasek nie dochodziło do zabrudzenia glukometru. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi | TAK |  |
| 5. | System informatyczny umożliwiający odbieranie i walidowanie wyników pacjenta, prowadzenie kontroli jakości ze statystyka wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, monitorowanie stosowanych serii testów i kontroli, zarządzanie dostępem dla osób obsługujących analizatory na oddziałach, zarządzanie, zarządzanie seriami testów | TAK |  |
| 6. | Wykonawca pokryje całkowite koszty zintegrowania urządzeń z systemem Eskulap (podłączenia, koszty sterowników, licencji oraz dwukierunkowej, automatycznej transmisji danych do systemu informatycznego Eskulap) | TAK |  |
| 7. | Dostosowanie miejsc, gdzie będą zainstalowane glukometry do prawidłowej ich eksploatacji (zapewnienie podłączenia do sieci informatycznej) – wizja lokalna | TAK |  |
| 8. | W przypadku zaoferowania glukometrów z niewymienną baterią Wykonawca dokonuje wymiany (na swój koszt) uszkodzonego urządzenia na nowe, w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 9. | W przypadku zaoferowania glukometrów z wymienną baterią Wykonawca ma obowiązek Dostarczyć (na swój koszt) nowe baterie w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 10. | W przypadku uszkodzenia glukometru Wykonawca dokonuje wymiany (na swój koszt) uszkodzonego urządzenia na nowe, w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 11. | Wymagania dotyczące materiału kontrolnego (roztworów kontrolnych do glukometrów): opakowanie zawierające 2 poziomy: niski i wysoki (minimum po 2 ml z każdego poziomu) - poziom niski – poniżej 100 mg/dl, gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl - poziom wysoki – powyżej 100 mg/dl, gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl Potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących zakresu i objętości proponowanych materiałów kontrolnych w formie ulotki wraz z pierwszą dostawą | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zapewni udział i pokryje koszty kontroli międzylaboratoryjnej wraz z certyfikatami – minimum 1 raz w ciągu roku dla wszystkich glukometrów znajdujących się w użyciu. Dostawcę kontroli międzylaboratoryjnej wybiera Zamawiający. Dostawa materiału kontrolnego nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. | TAK (Podać proponowane nazwy dostawców kontroli międzynarodowej) |  |
| Warunki serwisu |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku częstej awaryjności analizatorów wymiana na nowe | TAK |  |
| 3. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta | TAK |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 24 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| Inne wymagane dokumenty |
| 1. | Metodyki oznaczeń (wraz z pierwszą dostawą odczynników ) oraz instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim (wraz z dostawą analizatorów) | TAK |  |
| 2. | Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 201, poz. 1674) w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają, zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 199/45/EC (dopuszczalny nośnik elektroniczny) (wraz z pierwszą dostawą) | TAK |  |
| 3. | Opis oferowanych analizatorów w języku polskim i fotografie potwierdzające wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia (na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| 4. | Deklaracja Zgodności wydana przez producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora oraz Certyfikat Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) (w trakcie realizacji umowy na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| IV. Szkolenia |
| 1. | Szkolenie z bieżącej obsługi i wykonywania badań kontrolnych we wszystkich miejscach użytkowania glukometrów (oddziały szpitalne, poradnie SPWSZ) wraz z wydaniem certyfikatów imiennych. | TAK |  |
| 2. | Zapewnienie indywidualnego szkolenia osobie nadzorującej pracę glukometrów w różnych punktach szpitala dotyczącego przeprowadzania szkoleń uzupełniających dla użytkowników glukometrów, przeprowadzania okresowych badań dokładności glukometrów, bieżącej konserwacji urządzeń w trakcie umowy oraz postępowania w przypadku awarii glukometrów. | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 1. | System profesjonalny – glukometry przeznaczone do użycia przez personel medyczny nie do samokontroli przez pacjenta | Odpowiedź TAK – 25 pkt Odpowiedź NIE - 0 pkt |  |
| 2. | Automatyczny nadzór nad każdym glukometrem z możliwością śledzenia pracy aparatów, w tym wyników kontroli jakości oraz zużycia pasków testowych | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Glukometr z akumulatorem umożliwiającym wielokrotne ładowanie | Odpowiedź TAK – 5 pkt Odpowiedź NIE – 0 pkt. |  |

_________dnia_________2018 roku				________________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)