Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  40/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Lampa do fototerapii – 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Lampa mocowana na statywie jezdnym z regulacją wysokości lampy | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie elektryczne 230V | TAK | TAK/NIE |
|  | Pobór mocy max.40W | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksimum promieniowania w zakresie 450-460 nm | TAK, podać | Maksimum promieniowania wynosi ……………mm |
|  | Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania oraz licznik całkowitej ilości przepracowanych godzin | TAK | TAK/NIE |
|  | Wymiary lampy max.15x35x10cm | TAK, podać | Wymiary wynoszą ……x….x….. |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED i oświetleniem ogólnym | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Efektywne pole naświetlania min.20x40cm max 25x50 cm | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym min.1500lx | >1500lx - 10pkt ≤ 1500 lx – 0 pkt | Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym wynosi ………..lx |
|  | Żywotność diod min. 55 000 h | > 55 tyś. godz. - 10pkt ≤ 55 tyś. godzin - 0 pkt | Żywotność diod wynosi …… h |
|  | Poziom hałasu urządzenia max. 30dB | <20dB - 10 pkt ≥ 20 dB – 0 pkt | Poziom hałasu wynosi ……. dB |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia