Załącznik Nr  1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 - Pompa infuzyjna  – 40 sztuk

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później |  |
|  | Pompa strzykawkowa (20 szt.) sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi (udokumentowana działającymi instalacjami – co najmniej dwoma) | TAK |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 5 poziomów jasności | TAK/podać |  |
|  | Mocowanie do pionowego statywu/rury min. 3 pomp jednym uchwytem. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10h przy przepływie 25ml/h | TAK/podać |  |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2,3, 5, 10, 20 i 50,60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min.1000 leków z możliwością podzielenia na min.25grup. | TAK/podać |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | TAK |  |
|  | Przycisk pacjenta - PCA może być podłączony do pompy lub stacji dokującej (5 szt.) | TAK |  |
|  | Pompy pracujące w trybie PCA nie wymagają specjalnych jednorazowych akcesoriów poza strzykawkami lub drenami stosowanymi do standardowych infuzji. | TAK |  |
|  | Parametry podaży bolusa wstępnego mogą być zdefiniowane dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Tryb przejęcia- automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK |  |
|  | Infuzja sterowana stężeniem docelowym TCI uruchomiona dla 5 szt. pomp | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny - stężenie w narządzie docelowym. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania Propofolu różnych producentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. | TAK |  |
|  | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI. | TAK |  |
|  | Pompa objętościowa (20 szt.) do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych potwierdzona wykazem dostępnym drenów | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8h przy przepływie 100ml/h | TAK/podać |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 6 poziomów | TAK/podać |  |
|  | Różne tryby infuzji: wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min. 1000 leków z możliwością podzielenia na min.25grup. | TAK/podać |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥ 0,01 ml | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
|  | Stacja dokująca (5 szt.) na 8 pomp infuzyjnych | TAK |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK |  |
|  | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE |
|  | Możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Masa pompy max 2 kg: | <1,5kg – 5 pkt., ≥1,5kg – 2 kg – 0 pkt |  |
|  | Możliwość podłączenia odłączalnego nieskładanego uchwytu do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Dokładność mechaniczna ±1%: | ≤0,5% - 2,5pkt., ˃0,5 % - 1% - 0 pkt |  |
|  | Blokada tłoka strzykawki, działająca niezależnie od położenia głowicy napędowej: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Klawiatura nawigacyjna: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
| POMPY INFUZYJNE OBJĘTOŚCIOWE |
|  | Pompa umożliwiająca podaż cytostatyków w systemie wielodrożnym zamkniętym. | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość umocowania pojemnika z lekiem na uchwycie do przenoszenia pompy: | TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego: | TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Masa pompy max 2 kg: | <1,5kg – 5 pkt., ≥1,5kg – 2 kg – 0 pkt |  |
| STACJA DOKUJĄCA |
|  | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 24 pomp na stanowisko z możliwością obserwacji infuzji: | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację z Systemami Zarządzania Danymi Pacjentów firm różnych producentów | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego |  |
| SZKOLENIA |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)