Załącznik Nr  1.11 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  52/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 11: Histeroskopy diagnostyczne –  6 sztuk

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Histeroskopy – 6 kpl. | TAK | TAK/NIE |
|  | Optyka histeroskopowa HD, zbudowana w systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30 stopni, śr. 4,0 mm. Okular wykonany z trwałego tworzywa barwionego | TAK | TAK/NIE |
|  | Kompletny histeroskop diagnostyczno – operacyjny, obrotowy, w pełni przepływowy, dwupłaszczowy, dedykowany do pracy z optyką o śr. 4 mm i kącie patrzenia do 30 stopni, posiadający dwa metalowe kraniki do przepływu medium z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK | TAK/NIE |
|  | Płaszcz zewnętrzny o śr. zew. 22,5 Charr./Fr. i dł. roboczej max. 215mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Płaszcz wewnętrzny kompatybilny z płaszczem zewnętrznym, wyposażony w kanał roboczy o śr. 7 Charr./Fr. | TAK | TAK/NIE |
|  | Światłowód posiadający wzmocnienia na obu końcach | TAK | TAK/NIE |
|  | Światłowód niełamliwy, wykonany w technice bezklejowej, przedłużającej żywotność | TAK | TAK/NIE |
|  | Kontener do przechowywania i sterylizacji optyk endoskopowych, wykonany z perforowanego aluminium, wyposażony w silikonowe uchwyty unieruchamiające optykę w środku | TAK | TAK/NIE |
|  | Kleszczyki endoskopowe biopsyjne, łyżeczkowe, ostre, owalne, półsztywne, obie bransze ruchome. Narzędzie nierozbieralne, jednoczęściowe, posiadające ergonomiczną i delikatną rączkę metalową, śr. narzędzia 7 Charr./Fr., dł. min. 380 mm, max. 400mm. | TAK | TAK/NIE |
|  | Nożyczki endoskopowe proste, tępo - tepe, półsztywne, jedna bransza ruchoma. Narzędzie nierozbieralne, jednoczęściowe, posiadające ergonomiczną i delikatną rączkę metalową, śr. narzędzia 7 Charr./Fr., dł. min. 380 mm, max. 400mm. | TAK | TAK/NIE |
|  | Kleszczyki endoskopowe chwytne, grasper aligator, półsztywne, obie bransze ruchome. Narzędzie nierozbieralne, jednoczęściowe, posiadające ergonomiczną i delikatną rączkę metalową, śr. narzędzia 7 Charr./Fr., dł. min. 380 mm, max. 410mm. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Długość optyki min. 300 mm, max 310 mm | ≤ 300mm - 0 pkt., 301 – 310 mm - 10 pkt. | TAK/NIE Długość optyki …….. mm |
|  | Światłowód medyczny wyposażony w adaptery do oferowanej w zestawie optyki, śr. 3,5 mm, dł. min. 2,5m | Dł. ˃ 3m - 10 pkt., Dł. 2,5 - 3 m- 0 pkt. | TAK/NIE Długość ………m |
|  | Kodowanie kolorystyczne optyki histeroskopowej dające informację dla zespołu operacyjnego z jakim kątem patrzenia optyki ma do czynienia, niezależnie od opisu na korpusie urządzenia ( niewidocznego dla zespołu operacyjnego po założeniu na optykę osłonowego rękawa sterylnego): | TAK – 30 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | Okres gwarancji wynosi: ……… m-cy |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia