Załącznik Nr  1.4 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  52/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4.: Nóż harmoniczny – 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Nóż ultradźwiękowy (zestaw z oprzyrządowaniem) - 1 kpl. | TAK | TAK/NIE |
|  | Generator ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek (1 szt.) | TAK | TAK/NIE |
|  | Urządzenie przeznaczone do współpracy z wielorazowymi przetwornikami piezoelektrycznymi oraz wielorazowymi nożyczkami ultradźwiękowymi do chirurgii otwartej i laparoskopowej | TAK | TAK/NIE |
|  | Częstotliwość pracy generatora min. 40kHz | TAK/podać | TAK/NIE Częstotliwość pracy ………. kHz |
|  | Aktywacja ultradźwięków przy pomocy włącznika nożnego, dwuprzyciskowego. Jeden przycisk do podania 100% mocy, drugi do podania mocy ustawionej na generatorze. | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja monitorowania poprawności działania przetwornika piezoelektrycznego oraz transmisji ultradźwięku. Sygnalizacja dźwiękowa, wizualna i przerwanie pracy generatora w razie wykrycia nieprawidłowej pracy. | TAK | TAK/NIE |
|  | Generator wyposażony w funkcję czuwania. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyposażenie: - wózek endoskopowy (dostosowany do generatora) – 1 szt. - klucz dynamometryczny – 4 szt. - wielorazowy przetwornik piezoelektryczny do narzędzi o średnicy 5mm – 4 szt. - przewód łączący przetwornik z generatorem – 4 szt. - taca do sterylizacji nożyczek i osprzętu - adaptery do czyszczenia – 4 szt. - nożyczki długie, bransze wygięte, średnica 5mm, gł. max 350mm, uchwyt pistoletowy, dwuczęściowe (rękojeść i wkład pracujący) do laparoskopii – 8 szt. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Wielorazowy przetwornik piezoelektryczny autoklawowalny | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Przewód łączący przetwornik z generatorem autoklawowalny | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Nożyczki do laparoskopii autoklawowalne | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy* | 12 m-cy – 0 pkt., 24 m-ce– 5 pkt., 36 m-cy – 10 pkt | Okres gwarancji wynosi: ……… m-cy |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia