Załącznik Nr  1.5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  54/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5.:    Mikroskop z kamerą cyfrową, komputerem i oprogramowaniem do opracowywania zdjęć. –   1  sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać | ……………………….. |
| 2. | Model | podać | ……………………….. |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
| 4. | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później | TAK/NIE ………………………… rok |
| A) Mikroskop. |
|  | Uniwersalny mikroskop laboratoryjny. | TAK | TAK/NIE |
|  | Ergonomiczny statyw mikroskopu z nisko położonym stolikiem na wysokości min. 130 mm, max.150mm . | TAK/podać | TAK/NIE stolik na wysokości ………………mm |
|  | Pokrętła regulacji natężenia światła z przodu statywu, współosiowa dwustronna (z obu stron statywu) śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika. | TAK | TAK/NIE |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów min. 40 mm, max 50mm. | TAK/podać | TAK/NIE długość optyczna obiektywów …………..mm |
|  | Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową z filtrami do ciemnego pola, kontrastu fazowego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Kondensor do pracy z obiektywami o powiększeniach 2x-100x. | TAK | TAK/NIE |
|  | Kondensor przystosowany do pracy w jasnym i ciemnym polu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Blokada ustawienia przesłony aperturowej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Uchwyt rewolwerowy dla min.5 obiektywów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowany stolik mechaniczny: o wymiarach min. 200mm x 150mm o trwałej powłoce bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu z uchwytem na jeden preparat z możliwością zamocowania uchwytu na dwa preparaty zakres przesuwu min.75mm x 50mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Nasadka trinokularowa: o stałym kącie nachylenia 30 stopni z pionowym wprowadzeniem obrazu z podziałem światła 50%/50% dla okularu/fotografii z regulacją rozstawu okularów w zakresie min. 50-70 mm z wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie min. +/-5 dioptrii | TAK | TAK/NIE |
|  | Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obiektyw klasy plan achromat o długości optycznej 45 mm: powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza min. 10.5 mm powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.40, odległość robocza min. 1.2 mm powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza min. 0.5 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o: wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym kontrast fazowy fluorescencję przystawkę konsultacyjną | TAK | TAK/NIE |
|  | Przystawka konsultacyjna: z wbudowaną podświetlaną strzałką wskaźnikową, ruchomą w całym polu widzenia okularów/kamery z regulacją położenia strzałki z możliwością zmiany koloru strzałki | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyposażenie uzupełniające: przewód zasilający, pokrowiec ochronny. | TAK | TAK/NIE |
| B) Kamera cyfrowa. |
|  | Wielkość matrycy 1/2.5 cala | TAK | TAK/NIE |
|  | Rozdzielczość min. 2560 x 1920 pikseli | TAK/podać | TAK/NIE Rozdzielczość ……….. pikseli |
|  | Wielkość piksela 2,2 x 2,2μm | TAK | TAK/NIE |
|  | Czas ekspozycji w zakresie min.40μs do 2.70 s | TAK/podać | TAK/NIE Czas ekspozycji w zakresie ……μs …………. s ……….. |
|  | Czas odświeżania min. 15 fps przy maksymalnej rozdzielczości. | TAK/podać | TAK/NIE Czas odświeżania ……… fps |
|  | Mocowanie na gwint typu c – adaptacja bez soczewek. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny balans bieli. | TAK | TAK/NIE |
|  | Połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0 | TAK | TAK/NIE |
| C) Oprogramowanie. |
|  | Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu. | TAK/podać | Nazwa, wersja oprogramowania …………………………. |
|  | Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji. | TAK | TAK/NIE |
|  | Nagrywanie filmów w formacie .avi | TAK | TAK/NIE |
|  | Rejestracja zdjęć w różnych formatach (min. jpg, .bmp, .tiff) | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlanie historii i właściwości obrazów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczne dostosowanie parametrów wyświetlania obrazu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy. | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Nanoszenie na obraz opisów i strzałek. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiary długości, szerokości, pola powierzchni. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pełna dowolność ułożenia interfejsu oprogramowania. | TAK | TAK/NIE |
| D) Komputer. |
|  | Komputer w pełni kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem i kamerą. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dysk twardy min. HDD 500GB, pamięć RAM min.: 4GB, klawiatura, mysz, napęd optyczny DVD RW. System operacyjny kompatybilny z HIS Szpitala | TAK/podać | TAK/NIE Komputer: Producent ………….. Model/wersja ………… Nazwa systemu operacyjnego ………………. |
|  | Monitor min. 22”. | TAK | Monitor ………… cali |
|  | Wyposażenie uzupełniające: dedykowane przewody łączące mikroskop, kamerę, komputer i monitor w jeden działający system. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Oświetlenie: | Oświetlenie halogenowe – 0 pkt. Oświetlenie LED – 10 pkt. | Oświetlenie: …………… |
|  | Głębia kolorów kamery | < 12 bit – 0pkt., ≥ 12 bit – 15pkt. | Głębia kolorów ………. bit |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o: wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym, kontrast fazowy, fluorescencję, przystawkę konsultacyjną | TAK – 10 pkt., NIE - 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Okres gwarancji min. 12 miesiące* | podać | …………………. mc |
| 2. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
| 3. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia