Załącznik Nr  1.6 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  54/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr  6 - System do automatycznego wykonywania cytologii na podłożu płynnym (LBC) -   1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane 2017r. lub później | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Kompletny system obejmujący wszystkie urządzenia umożliwiające wykonywanie preparatów cytologii ginekologicznej na podłożu płynnym. | TAK | TAK/NIE |
|  | System zwalidowany wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi. | TAK | TAK/NIE |
|  | Urządzenie do przeniesienia próbki na szkiełko, przygotowania i wybarwienia rozmazu cytologicznego w technice Papanicolaou. | TAK | TAK/NIE |
|  | Mieszanie i dozowanie próbki bez konieczności manualnego otwierania pojemnika z materiałem. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zautomatyzowany system do wykonywania preparatów cytologii ginekologicznej na podłożu płynnym oraz cytologii nie ginekologicznej (z moczu, plwocin, płynów jam ciała). | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość weryfikacji narzędzia użytego do pobierania materiału biologicznego (szczoteczka ginekologiczna). | TAK | TAK/NIE |
|  | Identyfikacja próbki za pośrednictwem kodów kreskowych. | TAK | TAK/NIE |
|  | System oczyszczania wymazów z nadmiaru elementów utrudniających ocenę cytologiczną (m.in. śluz, erytrocyty, komórki zapalne) | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wykorzystania pobranego materiału biologicznego do dodatkowych testów (molekularnych, immunocytochemicznych). | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość przygotowania preparatów cytologicznych do reakcji immunocytochemicznej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wykonania dodatkowego preparatu cytologicznego bez wzywania pacjenta. | TAK | TAK/NIE |
|  | Skomputeryzowany system wyboru procedury wykonania preparatu (preparaty cytologii ginekologicznej oraz nie ginekologicznej). | TAK | TAK/NIE |
|  | Powtarzalna jakość barwienia każdego preparatu cytologicznego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość przechowywania pojemników z płynem konserwującym przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego min. 12 miesięcy w temp. pokojowej(15-30°C). | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość przechowywania pojemników z próbkami cytologicznymi w płynie konserwującym min. 4 tygodnie w temp. pokojowej (15-30°C) oraz min. 6 miesięcy w chłodni (temp.2-10°C). | TAK | TAK/NIE |
|  | Komplet materiałów eksploatacyjnych i odczynników na uruchomienie systemu i przeprowadzenie szkolenia personelu. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Możliwość wykonania co najmniej 200 wybarwionych lub 400 niewybarwionych preparatów LBC podczas ośmiogodzinnego dnia pracy | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Podłoże płynne zwalidowane do wykonywania testów HPV spełniających kryteria Meijera | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość indywidualnego wybarwienia metodą Papanicolaou każdego preparatu ginekologicznego świeżą porcją odczynnika | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Metoda sedymentacyjnej obróbki utrwalonych w płynie wymazów szyjki macicy | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Jednoczesne przygotowanie preparatów | 20 – 44 preparatów – 0 pkt., 45 i więcej – 5 pkt. | TAK/NIE …………….. preparatów |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy * | TAK/podać | …………………. mc |
| 2. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
| 3. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia