Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  24/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Ultrasonograf – 1 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem | TAK | TAK/NIE |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-18 MHz. | TAK | TAK/NIE |
|  | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej min. 3500 | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci > 90 s | TAK | TAK/NIE |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | B-mode. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – min. 7 stopni ustawienia | TAK | TAK/NIE |
|  | Cyfrowa filtracja szumów– wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK | TAK/NIE |
|  | Podział ekranu na min. 4 obrazy | TAK | TAK/NIE |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych | TAK | TAK/NIE |
|  | M-mode | TAK | TAK/NIE |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s | TAK | TAK/NIE |
|  | Power Doppler (PD) | TAK | TAK/NIE |
|  | Kolorowy doppler tkankowy | TAK | TAK/NIE |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 3 m/s. | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera w zakresie min. 1-15 mm. | TAK, podać | TAK/NIE |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK | TAK/NIE |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie 3D/4D: min. 45 obj. | TAK | TAK/NIE |
| Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR). | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny pomiar NT i IT– automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i IT | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny pomiar AC, HL, FL (automatyczne wyznaczanie wartości) | TAK | TAK/NIE |
|  | Protokół IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiary Z- SCORE | TAK | TAK/NIE |
|  | Raport z badania ginekologicznego z możliwością edytowania i tworzenia własnych | TAK | TAK/NIE |
|  | Raport z badania położniczego z możliwością edytowania i tworzenia własnych | TAK | TAK/NIE |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK | TAK/NIE |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK | TAK/NIE |
| Głowice ultrasonograficzne |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych | TAK, PODAĆ TYP GŁOWICY | ………………….. |
| a | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | TAK | Ilość elementów: ……. kryształy. |
| b | Kąt obrazowania w trybie B min. 90º | TAK | Kąt obrazowania w trybie ……….º |
| c | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków | TAK | TAK/NIE |
| d | Obrazowanie harmoniczne | TAK | TAK/NIE |
|  | GŁOWICA ENDOVAGINALANA 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych | TAK, PODAĆ TYP GŁOWICY | …………………. |
| a | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 4,0 5,0 - 9,0 MHz | TAK, PODAĆ | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział ……..- ………MHz |
| b | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK | TAK/NIE |
| c | Kąt obrazowania w trybie B min. 175º | TAK | Kąt obrazowania w trybie ……….º |
| d | Głębokość penetracji min. 16 cm | TAK, PODAĆ | TAK/NIE |
| e | Ilość elementów min. 192 kryształy | TAK | Ilość elementów: ……. kryształy. |
| f | Promień czoła głowicy w zakresie min. 9 – 12 mm | TAK | Promień czoła głowicy w zakresie …. – …… mm |
| ARCHIWIZACJA |
|  | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD lub SSD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK | TAK/NIE |
|  | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: (HDMI) lub DVI Full HD. | TAK | TAK/NIE |
|  | Interfejs sieciowy DICOM | TAK | TAK/NIE |
|  | System archiwizacyjny wraz ze statystyką na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trymestrze z rekomendacją Fetal Medicine Fundation w Londynie | TAK | TAK/NIE |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK | TAK/NIE |
|  | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do obliczania lub informaowania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D lub oprogramowaniem informującym o przepływie krwi w obrazach 3D | TAK | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D | TAK | TAK/NIE |
|  | Głowica liniowa matrycowa | TAK | TAK/NIE |
| a | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział 4,0 – 12,0 MHz. | TAK | TAK/NIE |
| b | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy o przekątnej ekranu min. 22". | 22” - 0 pkt >22” - 5 pkt | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości …………..x………pixeli, kolorowy, cyfrowy o przekątnej ekranu ………" |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | 260 dB – 0 pkt >260 dB – 5 pkt | Dynamika systemu ………….. dB |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3 | 3 - 0 pkt >3 - 5 pkt | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych……. |
|  | Ekran dotykowy min. 10” | 10” - 0 pkt >10” - 5pkt | Ekran dotykowy ……..” |
|  | Głębokość penetracji aparatu obejmująca zakres od 2,0 – 34,0 cm. | 2,0 – 34 cm – 0 pkt. >2,0 – 34 cm – 5 pkt. | Głębokość penetracji aparatu obejmująca zakres od …..- ………… cm |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych Zakres częstotliwości obrazowania: obejmujący przedział min. 3,0 – 7,0 MHz. | 3,0 – 7,0 MHz. - 0pkt >3,0 – 7,0 MHz. – 5 pkt | Zakres częstotliwości obrazowania: obejmujący przedział ….. – ……… MHz. |
|  | Głowica liniowa matrycowa Ilość elementów: min. 256 kryształy. | 256 - 0 pkt > 900 - 10 pkt | Ilość elementów………….kryształy |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | Maksymalne dopuszczalne zużycie prądu 0,39 kWh/godzinę pracy – 0 pkt., wartość najniższa spośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia