Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot  zamówienia : 	1. Dostawa odczynników do badań koagulologicznych  oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania oznaczeń.

2. Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z podłączeniem ich do systemu informatycznego GPSK „Eskulap” i zapewnieniem warunków przechowywania odczynników oraz materiału do badania przed analizą, poprzez dostarczenie szafy chłodniczej, zamrażarki i chłodziarko-zamrażarki.

3. Serwis techniczny i aplikacyjny (Modem serwisowy  – dostępność serwisu przez 24 godz. na dobę)

###### Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

- Liczba badań koagulologicznych zaplanowanych do wykonania na analizatorze oraz materiałów kontrolnych

| Nazwa parametru | Ilość badań na 3 lata |
| --- | --- |
| Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) | 26 000 badań |
| Czas protrombinowy, wskaźnik, INR | 26 000 badań |
| Fibrynogen | 25 000 badań |
| D-dimer | 25 500 badań |
| Antytrombina | 1 000 badań |
| Białko C | 100 badań |
| Antygen wolnego białka S | 100 badań |
| APC-R (oporność na aktywne białko C) | 100 badań |
| Czynniki : II | 100 badań |
| Czynniki : V | 100 badań |
| Czynniki : X | 100 badań |
| Czynniki: VIII | 100 badań |
| Czynniki : IX | 100 badań |
| Czynniki : XI | 100 badań |
| Czynniki :XII | 100 badań |
| Kalibratory | dostosowane do liczby badań |
| Materiały kontrolne | dostosowane do liczby badań |
| Inne odczynniki (bufory) i materiały zużywalne konieczne do funkcjonowania analizatora | dostosowane do liczby badań |
| Kontrola zewnątrzlaboratoryjna | dostosowane do liczby badań |

Do oferowanych odczynników należy dołączyć:

- Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości,

- Wszystkie niezbędne do codziennej pracy materiały zużywalne,

- Materiały konieczne do codziennej obsługi analizatorów,

- Materiały konieczne do okresowej obsługi analizatorów.

Odczynniki, materiał kontrolny, materiał kalibracyjny oraz analizator musi pochodzić od jednego producenta.

2. Charakterystyka metod badawczych  odczynników:

| Rodzaj badania | Opis metodyki / odczynnika |
| --- | --- |
| APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) | Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej), duża stabilność międzyseryjna, odczynnik gotowy do użytku. Ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni Możliwość pomiaru długich czasów APTT – co najmniej do 300 sekund. |
| PT ( czas protrombinowy wyrażony jako INR oraz wskaźnik protrombinowy) | Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej). Odczynnik wyprodukowany w oparciu o ludzką tromboplastynę (ISI ok. 1+/-0,1). Ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni Możliwość pomiaru długich czasów PT – co najmniej do 300 sekund. |
| Fibrynogen | Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej). Odczynnik ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni Metoda oznaczenia ma dostosowaną liniowość do oznaczania fibrynogenu w populacji kobiet ciężarnych, w połogu oraz noworodków. Preferowany zakres liniowości od 1,5 do 9,0 g/l. |
| D-Dimer (metoda ilościowa) | Test do D-dimerów o liniowości min 7 000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu. Certyfikat FDA poświadczający zastosowanie testu do wykluczania ŻChZZ. Odczynniki do D-Dimerów płynne gotowe do użycia. |
| Białko C | Zestaw do ilościowego oznaczania Białka C w osoczu cytrynianowym - metoda chromogeniczna .Odczynnik ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni |
| Antygen wolnego białka S | Zestaw do ilościowego oznaczania antygenu wolnego białka S w osoczu cytrynianowym – metoda immunoturbidymetryczna |
| Antytrombina | Zestaw do ilościowego oznaczania antytrombiny w osoczu cytrynianowym - metoda chromogeniczna .Odczynnik ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 2 dni. Odczynnik do AT płynny gotowy do użycia. |
| APC-R (oporność na aktywne białko C) | Zestaw do ilościowego oznaczania czynników krzepnięcia. Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej). |
| Czynniki krzepnięcia: II, V, VIII, IX, X, XI, XII | Zestaw do ilościowego oznaczania czynników krzepnięcia. Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej). Odczynnik ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni. |

3. .Materiały kontrolne i kalibracyjne:

-   Kontrola wewnątrzlaboratoryjna:

| Rodzaj materiału | Wartości graniczne/opis |
| --- | --- |
| Do kontroli metod krzepnięciowych (do kontroli czasu APTT, PT, AT) | Materiał na 3 poziomach o wartościach: patologicznie wysokich, prawidłowych oraz patologicznie niskich. |
| Materiał kontrolny do oznaczania D-dimerów, białka C i S, fibrynogenu, czynników krzepnięcia | Materiał na min. 2 poziomach referencyjnych |
| Kalibratory | Ilość dostosowana do czasu trwania umowy i ilości wykonywanych badań, zgodna z instrukcją pracy analizatora oraz metodyką dla zestawu poszczególnych odczynników |
| Materiału zużywalne | Ilości dostosowane do czasu trwania umowy i liczby wykonywanych badań |

-    Kontrola zewnątrzlaboratoryjna dla parametrów APTT, PT, D-dimer, fibrynogen, AT:

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratorujnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy proszę przedstawić w formie tabeli.

Wymagania do przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć wraz z pierwszą dostawą:

- karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 201, poz. 1674) w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają, zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 199/45/EC (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

- metodyki oznaczeń w języku polskim

- Oferowane odczynniki muszą posiadać:

- Aktualne dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokumenty potwierdzające dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zmianami).

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy).

4. Analizator  do badań koagulologicznych – parametry wymagane:

| L. p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nie starsze niż rok produkcji 2018. Wymagana deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu | Tak |  |
|  | Analizator w pełni zautomatyzowany pracujący metodami krzepnięciowymi (na zasadzie optycznej), chromogennymi oraz immunologicznymi | Tak |  |
|  | Łatwo dostępna baza danych pacjenta. Możliwość zgrywania wszelkiego rodzaju raportów (np. zbiorczych wyników pacjentów , kalibracji, kontroli ) w postaci plików .pdf do odczytania na dowolnym komputerze PC | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania badań pojedynczo lub w trybie profili | Tak |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o jednorazowe kuwety, możliwość dokładania kuwet w trakcie pracy | Tak |  |
|  | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników, buforów, akcesoriów na pokładzie aparatu | Tak |  |
|  | Kontrolowany system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zapewniający ich trwałość aż do zużycia (chłodzenie odczynników na pokładzie, co najmniej 25 pozycji) | Tak |  |
|  | Płynna praca aparatu – płynny załadunek próbek badanych, odczynników i kuwet na pokład analizatora, także w trakcie pracy analizatora (wykonywania analiz). Możliwość przeprogramowania próbki rutynowej na pilną, w dowolnej pozycji próbkowej | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru długich czasów PT i APTT – co najmniej do 300 sekund | Tak |  |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym nośniku (np. statywie) materiałów (próbki badane, odczynniki) bez konieczności ich indywidualnego przykładania do okienka czytnika przez operatora | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania w analizatorze różnego typu probówek pierwotnych (próbki pediatryczne i od pacjentów dorosłych) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania badań z próbki pierwotnej | Tak |  |
|  | Analizator posiadający drukarkę zewnętrzną | Tak |  |
|  | Dostępne są oryginalne odczynniki producenta analizatora umożliwiające automatyczny pomiar następujących parametrów: PT, APTT, AT, Fibrunogen D-dimery, białko C, białko S, Czynniki krzepnięcia II, V, VIII, X, IX, XI, XII | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda i wykresy Levey – Jenningsa z możliwością archiwizacji | Tak |  |
|  | Analizator wyposażony w automatyczny przebijak korków do probówek typu próżniowego systemu zamkniętego | Tak |  |
|  | Czujnik poziomu próbki i odczynników. Monitoring zużycia – obliczanie objętości i ilości testów możliwych do wykonania z załadowanych odczynników | Tak |  |
|  | Osobne igły do pipetowania próbek i odczynników | Tak |  |
|  | Krzywe kalibracyjne dla oferowanych testów wczytywane automatycznie, archiwizowane w oprogramowaniu analizatora | Tak |  |
|  | Automatyczne rozcieńczenie próbek w razie przekroczenia podstawowego zakresu pomiarowego metody. Uruchomienie automatycznego rozcieńczenia nie powoduje konieczności pobierania dodatkowej objętości próbki i zużywania dodatkowych kuwet dla wszystkich próbek badanych, a jedynie dla tych, w których dodatkowe rozcieńczenie okaże się niezbędne (przekroczą podstawowy zakres pomiarowy) | Tak |  |
|  | Aparat posiada w komplecie zewnętrzny system zabezpieczenia UPS umożliwiający mu pracę przez min. 30 minut w przypadku zaniku zasilania | Tak |  |
|  | Dwustronna komunikacja z LIS | Tak |  |
|  | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap | Tak |  |
|  | Oprogramowanie sterujące analizatora pracujące w systemie Windows – oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Podgląd przebiegu reakcji dla wszystkich rodzajów analiz przeprowadzonych w analizatorze (wykres graficzny) | Tak |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności konserwacyjnych i przypominanie o konieczności ich wykonania | Tak |  |
|  | Brak konieczności wymiany źródła światła częściej niż raz na 3 lata | Tak |  |
|  | Tromboplastyna ludzka o ISI ok. 1.0+/-0.1 | Tak |  |
|  | Test do D-dimerów o liniowości min. 7 000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu. Certyfikat FDA poświadczający zastosowanie testu do wykluczania ŻChZZ | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania na analizatorze analiz z zakresu badań koagulologicznych: Antytrombina, białko S, białko C, czynniki krzepnięcia II, V, VIII, X, IX, XI, XII | Tak |  |
|  | Szafa chłodnicza do przechowywania odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych, zamrażarka do przechowywania materiału od pacjentów przed analizą oraz chłodziarko-zamrażarka– spełniające następujące warunki: | Tak |  |
| 4.1. SZAFA CHŁODNICZA– parametry wymagane: |
| 31.1 | Rok produkcji: urządzenie nie starsze niż 2015 |  |  |
| 31.2 | Wysokość : 2000 mm +/- 10 | Tak |  |
| 31.3 | Głębokość: 740 mm | Tak |  |
| 31.4 | Pojemność użytkowa 700 dm3 | Tak |  |
|  | Zakres temperatur +1/+10 | Tak |  |
| 31.5 |
| 31.6 | Drzwi rozwierane z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
| 31.7 | Mocowanie agregatu – dolne | Tak |  |
| 31.8 | Wyłącznik oświetlenia wnętrza | Tak |  |
| 31.9 | Odszranianie automatyczne | Tak |  |
| 31.10 | Alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora | Tak |  |
| 4.2. ZAMRAŻARKA – parametry wymagane |
| 31.10 | Rok produkcji: urządzenie nie starsze niż 2015 |  |  |
| 31.11 | Wysokość : 1855 mm +/- 10 | Tak |  |
| 31.12 | Głębokość: 662 mm | Tak |  |
| 31.13 | Pojemność użytkowa 260 L | Tak |  |
| 31.14 | Drzwi rozwierane– możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
| 31.15 | Zamrażarka bezszronowa z regulowanym termostatem, elektroniczna regulacja temperatury | Tak |  |
| 31.16 | Elektroniczny wyświetlacz temperatury | Tak |  |
| 31.17 | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 15 godz. | Tak |  |
| 31.18 | Zamrażarka szufladowa, min 4 szuflady, szuflady przeźroczyste | Tak |  |
| 31.19 | Alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi, alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury | Tak |  |
| 4.3. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA – parametry wymagane |
| 31.19 | Rok produkcji: urządzenie nowe |  |  |
| 31.20 | Wysokość : 1800 mm +/- 10 mm | Tak |  |
| 31.21 | Szerokość: do 60 cm | Tak |  |
| 31.22 | Pojemność użytkowa chłodziarki ok. 200L, zamrażarki ok. 70 L | Tak |  |
| 31.23 | Zamrażarka bezszronowa z regulowanym termostatem | Tak |  |
| 31.24 | Zamrażarka szufladowa, min 3 szuflady, szuflady przeźroczyste | Tak |  |
| 31.25 | Alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi, alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury | Tak |  |

5. Wymagania  pozostałe

| L. p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu producenta oferowanego analizatora w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy | Tak |  |
| 2. | Sprawowanie serwisu technicznego i aplikacyjnego (Modem serwisowy – dostępność serwisu przez 24 godz. na dobę. Możliwość zainstalowania modemu serwisowego umożliwiającego automatyczny ,bez udziału Operatora, przesył pików z informacjami na temat stanu technicznego analizatora do centrali serwisu w celu podjęcia w razie potrzeby szybkiej interwencji ) przez okres obowiązywania umowy | Tak |  |
| 3. | Coroczna walidacja sprzętu chłodniczego | TAK |  |

- Parametry podlegające ocenie wg SIWZ

| l.p. | Parametry oceniane w kryterium ,,Jakość” | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Genem referencyjnym w teście metyzacji jest ACTB (gen kodujący ß-aktynę ). | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt |
| 2. | Termocykler ze 72-studzienkowym rotorem. | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt |
| 3. | Zestaw do izolacji genomowego i mitochondrialnego DNA zawiera potrzebne odczynniki , w tym Proteinazę K oraz Carrier RNA. | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt |
| 4. | Spektrofotometr UV- VIS z możliwością pomiaru 16 próbek w jednym cyklu, w ciągu 2 minut. | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt |